# 第三章  采购需求

## 一、项目概述

1．项目名称：江汉大学高尔夫练习场围网改造工程。

2．工期：合同签订后30个日历天内竣工、验收合格。

3．付款方式

①成交供应商在与采购人签订合同前应向采购人提交合同总金额的5%的履约保证金。项目验收合格后，自动转为质保金，质保期满后如未发生工程质量问题及安全问题，且成交供应商无违约行为，采购人则无息退还。

②合同签订后，经采购人确认成交供应商进场7个工作日后（如遇放假另行商定）采购人首付至签约合同价的15%；经采购人确认工程进度达到工程量的70%，采购人支付至签约合同价的50%；竣工验收合格后进行工程审计，采购人支付至签约合同价的85%；审计报告确认后，甲方支付至审定金额的100%。

4．施工地点：武汉经济技术开发区沌口三角湖路8号江汉大学内。

5．质保期：项目验收合格后不少于3年。

## 二、工程清单及要求

## （一）工程清单及相关要求

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 平整场地： 【工程内容】 1、土方挖填 2、场地找平 3、土壤类别：三类土2、考虑运距：自行考虑3、取土运距：自行考虑 | m2 | 600 |
| 2 | 010101003001 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方： 1、反铲挖基坑土方 2、土质 三类 3、运距自行考虑 | m3 | 131 |
| 3 | 010103001001 | 回填土方 | 回填土方： 1、装卸、运输 2、回填、分层碾压夯实 | m3 | 105.6 |
| 4 | 010501005001 | 桩承台基础 | 【工程内容】1、混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护2、地脚螺栓二次灌浆【项目特征】1、混凝土强度等级：C25，2、混凝土拌和料要求：商品混凝土，3、二次灌浆强度等级：C30 | m3 | 22 |
| 5 | 010501001001 | 垫层 | 【工程内容】1、混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护【项目特征】1、混凝土强度等级：C15，2、混凝土拌和料要求：商品混凝土 | m3 | 3.4 |
| 6 | 010512008001 | C30细石混凝土二次浇灌 | 【工程内容】1、混凝土制作、运输、灌注、振捣、养护【项目特征】1、混凝土强度等级：C15，2、混凝土拌和料要求：商品混凝土 | m3 | 0.52 |
| 7 | 010515001001 | 现浇混凝土钢筋A8 | 【工程内容】1、钢筋（网、笼）制作、运输2、钢筋（网、笼）安装【项目特征】1、钢筋种类、规格：A8 | t | 0.246 |
| 8 | 010515001002 | 现浇混凝土钢筋B12 | 【工程内容】1、钢筋（网、笼）制作、运输2、钢筋（网、笼）安装【项目特征】1、钢筋种类、规格：16 | t | 0.39 |
| 9 | 010515001003 | 现浇混凝土钢筋B14 | 【工程内容】1、钢筋（网、笼）制作、运输2、钢筋（网、笼）安装【项目特征】1、钢筋种类、规格：18 | t | 0.065 |
| 10 | 010516001001 | 地脚螺栓及定位法兰 | 【工程内容】1、螺栓（铁件）制作、运输2、、螺栓（铁件）安装 | t | 0.74 |
| 11 | 010601001001 | 15M网杆 | 1.钢材品种、规格: 钢钢D100; | 根 | 7 |
| 12 | 010607004001 | 高尔夫尼龙围网 | 【工程内容】1、制作方2、运输3、安装4、探伤5、刷油漆【项目特征】1、钢材品种、规格：详见设计图，2、探伤要求：按规范 | m2 | 3000 |
| 13 | 010607004003 | φ9.3防腐钢丝绳 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | m | 627 |
| 14 | 010607004004 | φ7.7防腐钢丝绳 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | m | 1265 |
| 15 | 010607001001 | Φ涂塑钢丝绳 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | m | 613 |
| 16 | 010607004005 | 高尔夫围网升降机 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | 台 | 7 |
| 17 | 010607004006 | Φ10高尔夫网绳 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | m | 1200 |
| 18 | 010607004007 | 1.2m铁地锚 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | 个 | 9 |
| 19 | 010607001001 | 1.2m铁地锚 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | 个 | 24 |
| 20 | 010607004008 | 0.3T吊轮 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | 个 | 22 |
| 21 | 010607004009 | φ12卸扣 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | 个 | 22 |
| 22 | 010607004010 | φ12卡扣 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | 个 | 48 |
| 23 | 010607004011 | φ15卡扣 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | 个 | 24 |
| 24 | 010607004012 | 高强尼龙线 | 【工程内容】1、加工 2、运输 3、安装 | kg | 2 |

## （二）图纸

## （三）施工要求

围网：高强尼龙单丝围网2300平方米，网孔25cm*25cm，网径0.8mm；

网杆：15米网杆7根，网杆杆体钢号为Q345，厚度为6mm，上口径150mm，下口径300mm，带爬梯及升降装置；

基础：混凝土扩展基础7个，高1.8米，长2.5米，宽1.6米；

手摇式升降机：7台，铸铁材质，约32cm*18cm*20cm；

Φ7.7钢丝绳1265米，Φ9.3防腐钢丝绳627米，Φ10网绳1200米。

## （四）报价、执行规范、标准及相关要求

1．报价方式及要求

（1）报价方式：程量清单（综合单价）报价并综合考虑设计文件（如果有的话）、图纸要求（如果有的话）。

（2）报价要求：报价应是含税造价，包括工程所需的人工费、主材费、辅料费、配件费、机械费、管理费、含安全文明施工费在内的措施费、税金、规费等所有费用。

（2）报价依据：

①按照«湖北省房屋修缮工程预算定额统一基价表»（2009年版）（鄂建文[2009]251号）、《湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表》（2018年版）、《湖北省建设工程公共专业消耗量定额及全费用基价表》（2018年版）和《湖北省通用安装工程消耗量定额及全费用基价表》（2018年版）等湖北省相关现行规定编制结算。

②材料价格依据《武汉建设工程价格信息》施工当月的材料价格和当地市场价计入。

③成交供应商按照采购人磋商文件要求的规格参数进行采购维修主材，。

（3）报价中应列明主要材料的品牌、规格、型号等，投标人应承担主要材料的品牌、规格、型号不全所带来的投标风险（包括可能会被评审小组作无效投标处理的风险）；

（4）投标人须进行现场踏勘，以便获取编制响应文件和报价所需的资料。投标人报价时必须考虑本工程的实际情况，对可能涉及的办理与该工程相关的各种手续费及材料费、施工安装费、质量保修费、利润、税费、风险及其他相关费用等统筹考虑，一并报价。所报价格应为完成本项目的全部价格。

2．执行规范、标准及相关要求：

（1）工程质量要求：达到国家相关工程施工合格及以上标准基础上，满足磋商文件及采购合同约定的项目质量要求；

（2）工程建设标准：投标人应依据磋商文件、图纸及设计要求（如果有的话）精心组织施工，本工程项目的施工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的要求；

①按设计文件（包括图纸）的技术要求执行；

②按现行的建筑工程、建筑装饰装修、建筑材料安装等工程设计标准和规范、规程执行；

③按现行的建筑工程、建筑装饰装修、建筑材料安装等工程施工操作规范及验收规范执行；

④按现行的建筑工程、建筑装饰装修、建筑材料安装等工程施工质量验收统一标准执行；

⑤按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。

（3）安全生产管理目标要求：合格；

（4）环境保护与文明施工管理目标要求：合格。

上述材料中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便竞标人直观和准确地把握相应材料的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，竞标人应当参考所列品牌的材料，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料。

3．踏勘要求

（1）本项目组织统一踏勘，由供应商须拟派的项目技术负责人踏勘现场，现场踏勘确认书须经采购人盖章确认。

（2）踏勘现场联系人：张老师

（3）联系方式：13720289766

（4）踏勘当日需提供以下资料：

①技术负责人携带授权委托书及身份证原件

②经由供应商盖章的现场踏勘确认书，请供应商务必将此表做进磋商响应文件中，作为磋商小组相应评审依据。

现场踏勘确认表

| 项目名称 | 江汉大学高尔夫练习场围网改造工程 |
| --- | --- |
| 项目实施地址 | 江汉大学 |
| 现场踏勘主要内容： 1．施工现场是否达到磋商文件规定的条件； 2．施工的地理位置和地形、地貌管线设置情况； 3．施工现场的地质、土质、地下水位、水文等情况； 4．施工现场的气候条件，如气温、湿度、风力等； 5．现场的环境，如交通、供水、供电、污水排放等； 6．临时用地、临时设施搭建等，即工程施工过程中临时使用的工棚，堆放材料的库房以及这些设施所占的地方等。 7．有必要了解的其它内容。 |
| 供应商确认： 我公司已对本项目进行了现场踏勘及交流，自愿承担由此作出的判断和决策所产生全部责任。 特此确认。 供应商名称（公章） 现场踏勘人签字： 日 期： |
| 采购人确认： 公司已与 年 月 日来我校就本项目进行了现场踏勘及技术交流。 江汉大学（公章） 签 字： 日 期： |

4．竣工验收：

（1）工程质量应达到合同书约定的质量标准，工程验收及质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；

（2）工程竣工后，采购人将对工程进行检测，成交供应商应提供所投主要材料的品牌、合格证、检验报告、证书及项目验收所需相关资料，相关费用由成交供应商承担；检测不合格的，采购人有权拒绝对成交供应商工程验收，所造成的一切后果由成交供应商自行承担。

## 三、其他要求

1. 供应商应保证所提供的各类材料符合国家有关质量、环保标准及规范，符合磋商文件要求。

2．供应商应在完成本磋商文件要求的全部内容、验收合格后交付采购人使用。

3．应列出技术、服务内容及优惠条款。

5．应对质保期内容、时间做出承诺。

6．应能充分满足采购人的其他需求。